## Slide 1: MAQUINAS SIMPLES
¿COMO FUNCIONAN?

## Slide 2: QUÉ ES UNA MÁQUINA?
ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO QUE PERMITE TRABAJAR MÁS COMODAMENTE, AUMENTANDO LA VELOCIDAD DE UNA OPERACIÓN, O DISMINUYENDO LA FUERZA QUE DEBE APLICARSE O CAMBIANDO LA DIRECCIÓN DE LA FUERZA

## Slide 3: POLEA MÓVIL
PESO
LA CONDICIÓN PARA QUE UNA POLEA ESTE EN EQUILIBRIO ES QUE LA FUERZA SEA LA MITAD DE LA RESISTENCIA O PESO.
F= W/2
FUERZA
W

## Slide 4: PLANO INCLINADO
H
F
W
X
LA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO DE UN PLANO INCLINADO ES QUE EL PRODUCTO DE LA FUERZA POR LA LONGITUD DEL PLANO SEA IGUAL AL PRODUCTO DEL PESO DEL CUERPO POR LA ALTURA DEL PLANO.
W.H= F.X

## Slide 5: PALANCAS
FUERZA
RESISTENCIA
FULCRO
LA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO DE UNA PALANCA ES QUE EL PRODUCTO DE LA FUERZA POR SU BRAZO ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA RESISTENCIA POR SU BRAZO
F.b = R.d
b
d

## Slide 6: CONSULTA
1. QUÉ OTROS TIPOS DE POLEAS EXISTEN Y CÓMO SE ENCUENTRA SU VENTAJA MECÁNICA?
2. CÓMO SE CLASIFICAN LAS PALANCAS?
3. EN QUÉ SITUACIONES SE UTILIZAN LOS PLANOS INCLINADOS?
4. QUÉ ES EL TORNO Y CÓMO SE CALCULA SU VENTAJA MECÁNICA?

## Slide 7: EXPERIMENTA
EN PEQUEÑOS GRUPOS DISEÑA UNA MÁQUINA COMPUESTA EN LA QUE INTERVENGAN DOS O TRES MÁQUINAS SIMPLES , QUE SIRVA PARA LEVANTAR UN PESO DE DOS NEWTON .

## Slide 8: INVESTIGA
SERÍA MUY INTERESANTE CONOCER LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MÁQUINAS.
EN PEQUEÑOS GRUPOS ELIGE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TEMAS Y ELABORA UN MAPA MENTAL EN FREEMIND.
MÁQUINAS DEL PASADO
MÁQUINAS DEL PRESENTE
MÁQUINAS DEL FUTURO
MÁQUINAS QUE RECICLAN RESIDUOS SÓLIDOS.

## Slide 9: EJERCICIOS
1. Para elevar un peso de 200 N se emplea una palanca de 2 m de longitud. Sabiendo que el punto de apoyo está a 20 cm del extremo de la carga. Hallar la fuerza necesaria para equilibrar la palanca.

## Slide 10: EJERCICIOS
2. Un cuerpo de 2 toneladas es subido por un plano inclinado hasta una altura de 3m. La fuerza necesaria para realizar esta operación es de 500 N. ¿ Cuál es la longitud del plano? Qué trabajo realizó? Qué potencia desarrolló si la operación duró 2 minutos?

## Slide 11: EJERCICIOS
3. Los radios de las poleas de un aparejo diferencial miden 10 y 8 cm. Qué fuerza motriz habrá que aplicar para equilibrar una resistencia de 300 N ?
4. El radio del cilindro de un torno es de 15 cm su manivela tiene una longitud de 90 cm Qué fuerza hay que aplicar para levantar un peso de 360 N.