## Slide 1: LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Presentado Por:
KATHERINE GOMEZ CADENA
LORENA MUÑOZ PAZ

## Slide 2: COMPOSTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EL RECICLAJE DE LA MATERIA ORGÁNICA
Este proceso permite convertir los desperdicios vegetales en material orgánico, del cual sale un producto llamado compost, que además de servir para la recuperación y el mejoramiento de los suelos, ayudaría a disminuir las inmensas cantidades de basura que a diario botamos todos los Santiaguinos.

## Slide 3: ¿Por qué compostar?
El compostaje es la forma ideal de reciclar la
basura orgánica de su hogar. Así se reducen la cantidad de residuos que deben depositarse a diario en los rellenos sanitarios. Con el compostaje evita comprar tierra de hoja que es sacada de los bosques y que por ende provoca un grave daño al ambiente al producir la erosión de los suelos. Con el compostaje obtiene un mejorador de suelo para el jardín, ideal para tierras arcillosas o arenosas.

## Slide 4: COMO SE HACE
Para producir compost, el hombre moderno emplea los mismos principios que los chinos de hace 4.000 años: crear condiciones óptimas para la vida de los microorganismos que degradan la materia orgánica. Se trata de estimular los microorganismos que se alimentan en condiciones aeróbicas, es decir, en un ambiente con oxígeno.
En la práctica se necesita de mucho entusiasmo, 1 metro cuadrado de terreno en el patio trasero de la casa, armar una pila de depósito de los desechos y la voluntad y paciencia para separar y cortar metódicamente la basura orgánica.
El proceso para obtener el compost puede durar entre 3 meses y un año, dependiendo de la forma en la cual trabaje la pila. Es decir, si va agregando en forma constante más desechos el proceso será lento, en tanto si deja la pila con lo que empezó y mantiene la humedad adecuada logrará rápidamente que su compostera rinda frutos.

## Slide 5
No se podría decir que es un tema que está de moda, pero sí que en los últimos años se ha escuchado hablar más al respecto, en especial en algunas zonas rurales donde se han implementado campañas de compostaje y en la educación escolar, con la incorporación de nuevos planes de estudio donde se trata el problema del medio ambiente. Pero ¿sabe usted realmente lo que es el compostaje?
En simples palabras se trata de la descomposición controlada de materiales orgánicos como frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc. por medio de un proceso biológico, donde interactúan microorganismos, oxígeno y factores ambientales tales como humedad y temperatura

## Slide 7: INSTRUCIONES PARA PREPARAR COMPOST DE RESIDUOS SÓLIDOS

## Slide 8
1. Desmenuce los residuos en pedazos pequeños para facilitar la acción del EM.
2. Mantenga el tacho de basura lejos de la canilla para mantener los residuos secos.
3. Esparza EM Bokashi en el fondo del recipiente. Esto tiene por objeto promover la fermentación.

## Slide 10
4. Coloque los residuos orgánicos (bien escurridos) dentro del recipiente.
5. Rocíe un puñado de EM Bokashi (20-30g) cada vez que agrega desechos. Agregue un poco mas de cantidad en épocas cálidas.
6. Mezcle bien y rocíe nuevamente con EM Bokashi

## Slide 12
7. Presione la mezcla hacia abajo comprimiéndola, dado que el EM trabaja en condiciones anaeróbicas (en ausencia de oxigeno).
8. Cuando no haya grandes cantidades de residuos, use la tapa interna para evitar la exposición al aire.
9. Cierre fuertemente la tapa exterior.

## Slide 14
10. Periódicamente drene el líquido acumulado durante el proceso (fertilizante liquido) en la parte inferior del recipiente. Este líquido tiene una alta concentración de microorganismos (provenientes del EM) y es un excelente fertilizante. Aplíquelo en los suelos a una dilución 1:1,000 o viértalo directamente en los drenajes o en cámaras sépticas para prevenir la formación de depósitos y evitar los malos olores. Este se deteriora rápidamente, por lo que debe ser diluido y utilizado en el transcurso uno o dos días.
11. Cuando el recipiente este lleno en un 80%, coloque la tapa y deposítelo en un lugar oscuro por 1 o 2 semanas.
12. Cuando los residuos huelan a pickles estará en condiciones de utilizarse como compost.

## Slide 15: LA INCINERACION DE LA BASURA COMO FUENTE DE CONTAMINACION ATMOSFERICA
En algunos sitios la basura se incinera, con lo cual, la materia desaparece pronto del medio ambiente, además de constituir un sistema relativamente barato para el manejo de la basura cuando se practica furtivamente y sin ningún control. Sin embargo, los efectos sobre la atmósfera no se dejan esperar.

## Slide 16
La mayoría de los incineradores que se usan para producir energía eléctrica son de combustión en masa, que queman basura mezclada, sin separar materiales peligrosos como acumuladores o baterías de automóviles y materiales no combustibles que pueden interferir con las condiciones de combustión y provocar gran contaminación atmosférica. Dinamarca y Suecia queman el 50 % de sus desechos sólidos para producir energía y sólo el 10 % en Estados Unidos.
Las cenizas de los incineradores, en general, contienen sustancias peligrosas como dioxinas, ácido clohídrico, furanos, plomo, mercurio, cadmio y otros metales tóxicos que pueden generar cáncer y trastornos en el sistema nervioso. Sólo en Japón tiran las cenizas en rellenos diseñados para manejar desechos peligrosos.
La construcción de incineradores es muy costosa, al igual que su operación y mantenimiento. Aún con dispositivos avanzados de control de contaminación, se emiten diversas sustancias tóxicas a la atmósfera.

## Slide 17
Los ambientalistas se oponen a que se dependa del uso de incineradores porque anima a la gente a continuar arrojando papeles, plásticos y otros materiales que se pueden quemar, en lugar de buscar maneras de conservar, reciclar y reusar esos recursos, y reducir la producción de desechos. Además, los incineradores deben de procesar una gran cantidad de basura para que sean redituables.
La quema de llantas genera contaminantes atmosféricos como el dióxido de carbono, partículas de hollín, cadmio, arsénico, plomo y zinc; además al quemarlas se produce petróleo crudo que contamina el agua y el suelo cercanos.

## Slide 18: FERMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
La basura en nuestros vertederos se descompone en contacto con el aire. Cuando ésta termina al cabo de varios días, se deposita de nuevo más basura encima, de ahí que la descarga todos los días en la fosa se haga por sectores o zonas, para lograr una buena fermentación.

## Slide 19: LIXIVIACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Idealmente, un relleno de desechos sólidos es ubicado en una área donde la permeabilidad del suelo subyacente es muy reducida, su naturaleza mitiga los constituyentes químicos disueltos, y los usos de las aguas receptoras subterráneas o superficiales no serían afectados mayormente por su contaminación. Cuando prevalecen condiciones menos ideales en el sitio, el diseño puede incluir la colocación y compactación de una capa de suelo arcilloso relativamente impermeable entre la base del relleno y la primera capa de desechos sólidos.

## Slide 20
Cuando la naturaleza del desecho o del sitio requiera la recolección de la lixiviación, se debe considerar el problema de tratamiento y control. De ser posible, la lixiviación recolectada debe ser descargada en la alcantarilla más cercana para ser manejada como parte del sistema de tratamiento de aguas servidas del área. Si no hay alcantarillas ubicadas en las cercanías del relleno, se debe efectuar un tratamiento local por mecanismos biológicos y de sedimentación. Se debe considerar la recirculación de la lixiviación tratada, de vuelta al sistema del relleno.